## Slide 1: Innovatie in nature -based saneringstechnieken

## Slide 2: Innovatie in nature-based saneringtechnieken

## Slide 3: Conclusies reactieve mat
Reactieve mat ( biochar en veen) houdt verontreinigd grondwater met PAK, BTEX en minerale olie tegen
Aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater
Optimale werking - rendement 85%-99%
periode dec. 2021 – april 2022
Droge zomerperiode + invloed bijkomende verharding/ gebouw : verder onderzoek nodig !
periode okt. 2020 – okt. 2021
Notes: Sterke drainage en toename van de verontreiniging door de uitgevoerde ruiming

## Slide 4: Conclusies reactieve mat
Ontkenning hypothese verzadiging van de mat door flux- metingen
Bemonstering materiaal van de mat om verzadiging na te gaan ( nog uit te voeren)

## Slide 5: Conclusies reactieve mat
Nauw overleg tussen milieuadviseur, aannemer en producent zijn essentieel voor een haalbaar ontwerp.
Maatwerk – arbeidsintensief ( vullen/plaatsen)
Aansluiting matelementen (cruciaal !): tegen elkaar plaatsen + afdichting met overlappende folie om preferentiële stroompaden te voorkomen (optimalisatie mogelijk)
Afweging weghalen puur product ( dieper baggeren) vooraleer mat geplaatst wordt (tevens om gasvorming te voorkomen)

## Slide 6: Conclusies reactieve mat
Meerwaarde MIP-sonderingen: afperking bodemverontreiniging en aanwezigheid hot spots nagaan ( hoge concentraties / puur product)
Flux metingen zijn essentieel ( directe meting massaflux + richting van waterflux) – betere dimensionering mogelijk !

## Slide 7: Vervolgstappen
Wat bij verzadiging matten ?
Matelement verwijderen en legen
Drogen van het geotextiel
Opnieuw vullen van het element en terug aanbrengen
Verwerking inhoud van de mat
  Verbranden ( laagwaardig, verhoogde CO2 footprint)
  Alternatief : verder te onderzoeken : landfarming met witrotschimmels

## Slide 8: Conclusies biostimulatie
Uniek vooronderzoek ( combinatie EnISSA/ iFlux) : meer informatie dan met klassieke bodemonderzoeken
Aanzienlijk minder puur product dan verwacht
Heterogene locatie : nu gekozen voor bewijslijnen concentratie - genen/ bacteriën , volgende keer ook CSIA en metabolieten
Stroomsnelheid lijkt lager dan verwacht – de tracer komt minder ver – bijkomende metingen door iFlux
Sulfaat lijkt niet te werken ( 9 maanden) – Nitraat als stimulans voor de biologie ( maar dit kost tijd ! )

## Slide 9: Conclusies biostimulatie
Veel informatie verzameld maar afbraak momenteel nog niet voldoende vastgesteld
Waterzuivering verandert in biologische zuivering ( optimaal, lozingsnormen worden gehaald) bijdrage aan aerobe pilot, kleinere installatie, verbetering voor de omgeving

## Slide 10
Geen overlast voor de omgeving
Planning aanhouden van in het begin
Keuze onderzoek ifv beschikbaar budget
Focus op onderzoek op het terrein (dus praktijk ipv labo-onderzoek)
Tijdsfactor: meer tijd nodig dan de beschikbare projecttijd ( verlenging is positief)
Er wordt de komende tijd nog info verzameld

## Slide 11: Conclusies fytoremediatie
Haalbaarheid fytoremediatie CVGP : eerst haalbaarheidsonderzoek uitvoeren daarna pilootproef - Belangrijk om deze volgorde te respecteren !
Fyto-specifieke terreinkarakterisatie : Carcoke : veel puin aanwezig ! Wortelzone is moeilijk bereikbaar – grondwater werd onderzocht ifv wortelzone – niet met zekerheid hier aantonen dat het effect zich afspeelt in de wortelzone
Geen optimale omstandigheden op het Carcoketerrein ( beplanting groeit, maar omstandigheden niet optimal voor korte looptijd project) – betere omstandigheden creëren bij aanplant ( 1m³) – compost / drainage – puin heeft een grote invloed op de groeiomstandigheden !
Bij inrichting : geologie goed in kaart brengen – aandacht voor obstakels ( puin/leidingen/ wegen) - Ontwerp aanpassen in functie van vastgestelde obstakels
Notes: Aandachtspunten bij het ontwerp
Hier eerst concept geschreven en daarna pas het haalbaarheidsonderzoek ( Universiteit / Covid – nadelig – vertraging)
Conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek kwamen laat ifv het vervolgtraject

## Slide 12: Conclusies fytoremediatie : monitoring
Monitoring fytoremediatie ( = uitbreiding op monitoring EBSD) – doel vroeg stadium nodige bewijs leveren dat afbraak doorgaat
Staal bodem/GW = momentopname – effect aanplant/ inoculatie pas later zichtbaar in resultaten
Natuurgebaseerde techniek = respecteer het ritme van de natuur ( inrichting / beheer/ monitoring enten op dit ritme)
Wintermonitoring ( sapstroom ligt stil) – zomermonitoring ( sapstroom maximaal)
iFlux meerwaarde – fytohydraulica – aantonen grondwaterstromingssnelheid stopt/ vertraagt ( uitgevoerd : maart / september- beter : december / juli )
Meetcampagne afstemmen op de seizoenen/locatie aanplant
Notes: Meetcampagne afstemmen op de seizoenen locatie aanplant ( dit kan momenteel niet uit de resultaten worden gehaald) – planning beter volgen – plaatsen peilbuizen op exacte locaties ifv de planten ( geen toevallige peilbuis die er al staat, maar peilbuis ifv locatie planten)

## Slide 13: Conclusies fytoremediatie – monitoring
Geschikte technieken – onderzoek micro-organismen / metabolieten/GCMS/isotoopanalyses : biodegradatie vindt plaats – effect van inoculatie
Meerwaarde voor organische verontreiniging – opname in CVGP

## Slide 14: Conclusies fytoremediatie : duurtijd
Projecttermijn – kort voor fytoremediatie ( haalbaarheid /concept /inrichting/monitoring)
Monitoring : start 2021 – eind 2022 ( afronding project) – geen bijsturing meer mogelijk
Ideaal was om bvb nog bijkomende inoculatie uit te voeren / manier van inoculeren bij te stellen
Seizoensgebonden : elk uitstel  kan 1 jaar vertraging opleveren – aandacht door alle betrokken partijen bij uitvoeren van de pilootproef

## Slide 15: Conclusies fytoremediatie
Micro-organismen maken weinig onderscheid in C-lengte (haalbaarheid)
Fytopiles : wortelgroei aangetoond tot 35 cm op korte tijd
Piloot 2 : zone vrijwaren van bestaande vegetatie ( riet) – grote Lisdodde werd snel overwoekerd – riet werd afgebrand
Alternatief :Afgraven en wortelstokken eruit halen ( geen insitu-sanering) – toepassing op fytopiles
Phytoscreening (treecore uit bestaande boom- onderzoek naar aanwezige verontreiniging) : correlatie in grondwater –sapstroom voor bepaalde verontreiniging ( VOCl)
Reductie minerale olie en PAK’s, positief effect van inoculatie in fytopiles (7- 10% extra afbraak )

## Slide 16: Vervolgstappen
Verwerking aanbevelingen als addendum in de Code van Goede Praktijk
Opname van natuurgebaseerde technieken in BOSS

## Slide 17: Innovatie in nature-based saneringtechnieken